| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |
| --- | --- |
| ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 41 Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης Τηλ. 2105537 236 Fax: 2105537 268 Email:prom@elefsina.gr | Ελευσίνα , 5 / 6 / 2018 Αρ. πρωτ. οικ. 7454 |

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ  ΚΑΘΕ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Με  την  παρούσα  πρόσκληση  σας  γνωρίζουμε  ότι  ο  Δήμος  έχει ανάγκη να προβεί  στην  προμήθεια υλικών οδοσήμανσης για την δημιουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – διευθετήσεων στους δρόμους του Δήμου, όπως και για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου

Παρακαλούμε εφόσον σας ενδιαφέρει , να μας αποστείλετε σχετική προσφορά η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από την εταιρεία σας  και θα αποστέλλεται σε κλειστό φάκελο  όπου θα αναγράφονται στο εξωτερικό μέρος του φακέλου τα στοιχεία του αποστολέα απαραιτήτως  συνοδευόμενο από διαβιβαστικό αλλά και τα εξής :

Προς

Δήμο Ελευσίνας

Τμήμα Προμηθειών

Δήμητρος & Χατζηδάκη 41

ΤΚ 19200 Ελευσίνα

Υποβολή προσφοράς με θέμα την  προμήθεια υλικών οδοσήμανσης.

Προθεσμία  υποβολής Προσφοράς ορίζεται η    15η / 6 / 2018  σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή που ακολουθεί

# Α. Περιγραφή– ενδεικτικός προϋπολογισμός :

| Α/Α | Περιγραφή Αγαθού/ών | CPVS | Ποσότητα (Τεμάχια) | ΜονάδαΜέτρησης | Ενδεικτική Τιμή μονάδος | Ενδεικτικό Κόστος χωρίς ΦΠΑ | Φ.Π.Α. | Συνολικό Ενδεικτικό Κόστος |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης όπως περιγράφεται στην αρ.1/2018 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας | 34928000-8 | 1 | Ως μελέτη | 9.677,00€ | 9.677,00€ | 2.322,48€ | 11.999,48€ |
| ΣΥΝΟΛΑ : |  | 9.677,00€ | 2.322,48€ | 11.999,48€ |

# ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

# ΑΡΘΡΟ 1Ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Κατασκευασμένα από ειδικό κράμα σιδήρου, κατάλληλο για την αντοχή του σε προσκρούσεις οχημάτων, βαμμένων ηλεκτροστατικά, υψηλότατης αντοχής στις καιρικές συνθήκες, δυναμένων να δεχθούν και αντανακλαστική ταινία διαφόρων αντανακλαστικών τύπων προκειμένου να είναι ορατά και τις νυχτερινές ώρες στα σημεία όπου δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός.

Διάμετρος				90 mm

Πάχος Τοιχώματος			3 mm

Ύψος					700 mm (ή της επιλογής σας)

Πάκτωση 				200 mm (ή της επιλογής σας)

Συνολικό ύψος			900 mm (ή της επιλογής σας)

Απόσταση α’ αύλακα 			75 mm

από κορυφή

Άνοιγμα				15 mm

Βάθος αύλακα				7,5 mm

Ύψος δακτυλιδιών			40 mm

Ύψος κωνικού στοιχείου		15 mm

κορυφής

Βάρος τεμαχίου			8 kgs

(κατά προσέγγιση)

Χρώμα ηλεκτροστατικής		Της επιλογής σας

βαφής

Είδος Βαφής				Ηλεκτροστατική, υψηλότατης

αντοχής

Η αντανακλαστική μεμβράνη High Intensity (τύπος ΙΙΙ) καθώς και τα μελάνια μεταξοτυπίας σειράς 8801 και 990 ικανοποιούν πλήρως τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης όπως αυτές καθορίζονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ 954Β/31-12-86 (Σ-310 και Σ-311) και ΦΕΚ 953Β/24-10-97 του ΥΠΕΧΩΔΕ και η εγγυημένη αντοχή τους όσον αφορά την χρήση τους είναι 10 έτη.

# ΤΙΜΗ : 45,00€/τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ.

# ΑΡΘΡΟ 2Ο ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΔΙΠΛΗΣ

# ΟΨΕΩΣ

Μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος διπλής όψεως με ανακλαστική επιφάνεια αποτελούμενη από 3 υάλινα φακίδια (λευκού χρώματος) με αντανακλαστικότητα σύμφωνη προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ-1463-1:1997.

Οι διαστάσεις του ανακλαστήρα 8,5  x 5,5 και το ύψος από την επιφάνεια του οδοστρώματος είναι 18 mm.

Η κάτω επιφάνεια φέρει κορμό έμπηξης  5εκ. με εγκοπές στην παράπλευρη επιφάνειά του. Οι ανακλαστήρες συνοδεύονται με εποξειδική κόλλα δύο συστατικών σύμφωνη προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.

# Τιμή : 5,00€/τμχ. Επιπλέον 24%ΦΠΑ .

# ΑΡΘΡΟ 3Ο  ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 45 ΕΚ.

Οι επαναφερόμενοι άθραυστοι οριοδείκτες είναι κατασκευασμένοι από πρωτογενές πλαστικό (πολυουρεθάνη) με ενιαία βάση-στέλεχος για υψηλή αντοχή στη θραύση κατά την σύγκρουση. Οι οριοδείκτες θα επανέρχονται μετά την σύγκρουση στην αρχική τους θέση διατηρώντας το σχήμα τους και τις αντοχές τους (έως 300.000 κάμψεις). Οι οριοδείκτες δεν προκαλούν ζημιά στο αυτοκίνητο.

Οι οριοδείκτες λόγω των ειδικών ανακλαστικών τους ταινιών (πολύ υψηλής ανακλαστικότητας και του έντονου πορτοκαλί χρώματος) είναι ιδιαίτερα ορατοί την ημέρα αλλά κυρίως τη νύχτα.

# ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βάση διαμέτρου 200 mm περίπου, διαθέτει 6 συνδετήρια νεύρα διαστάσεων 5 mm πάχους και 45 mm μήκους, και τρία διαστάσεων 40mm πάχους και 40 mm μήκους περίπου, με αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται η αντοχή του και να καθίσταται εξαιρετικά ανθεκτικός σε οποιαδήποτε πρόσκρουση στο συγκεκριμένο σημείο.

- Το σώμα του οριοδείκτη των 45εκ. ύψους στο κατώτερο σημείο του (στο σημείο σύνδεσής του με την βάση), να είναι κατασκευαστικά ενισχυμένος με περισσότερο συμπαγές υλικό. Η διάμετρός του είναι 80 mm και φέρει τρεις ανακλαστικές ταινίες υπερυψηλής ανακλαστικότητας τύπου diamond grade) πάχους 50 mm. Οι ανακλαστικές ταινίες βρίσκονται σε εσοχή.

Η ασφαλής στερέωση των παραπάνω οριοδεικτών και των τριών διαστάσεων γίνεται με τρεις ανοξείδωτες βίδες μήκους 95 mm, πάχους 12 mm, ούπα διαστάσεων : μήκους 73 mm, πάχους 13 mm και ροδέλες διαμέτρου 25 mm.

# Διαθέτουν πιστοποιητικό εργαστηρίου για αντοχή έως 300.000 κάμψεις.

# Τιμή : 20,00€/Τμχ. Επιπλέον 24%ΦΠΑ.

# ΑΡΘΡΟ 4Ο  ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΘΡΑΥΣΤΟΙ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 75 ΕΚ

Οι επαναφερόμενοι άθραυστοι οριοδείκτες είναι κατασκευασμένοι από πρωτογενές πλαστικό (πολυουρεθάνη) με ενιαία βάση-στέλεχος για υψηλή αντοχή στη θραύση κατά την σύγκρουση. Οι οριοδείκτες θα επανέρχονται μετά την σύγκρουση στην αρχική τους θέση διατηρώντας το σχήμα τους και τις αντοχές τους (έως 300.000 κάμψεις). Οι οριοδείκτες δεν προκαλούν ζημιά στο αυτοκίνητο.

Οι οριοδείκτες λόγω των ειδικών ανακλαστικών τους ταινιών (πολύ υψηλής ανακλαστικότητας και του έντονου πορτοκαλί χρώματος) είναι ιδιαίτερα ορατοί την ημέρα αλλά κυρίως τη νύχτα

ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παρόμοια με των οριοδεικτών του 3ου  άρθρου .

# Τιμή : 23,00€/Τμχ. Επιπλέον 24%ΦΠΑ.

# ΑΡΘΡΟ 5Ο Καθρέπτης ελέγχου κυκλοφορίας

# ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατασκευασμένοι από ακρυλικό υλικό υψηλής αντοχής κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

- Κυρτοί, ευρυγώνιοι, με ορατότητα μεγάλου εύρους.

- Περιβάλλονται από πλαίσιο ενισχυμένο με προστατευτικό κάλυμμα μη ανάκλασης των ακτίνων ηλίου (αντιθαμβωτικό)

- Πολύ μεγάλης αντοχής στη θραύση.

- Μεγάλης αντοχής στην υπεριώδη ακτινοβολία.

- Δεν επηρεάζονται από υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες (καύσωνας, βροχή, χιόνι, παγετός).

- Διαστάσεις : 60εκ.

# Στηρίζονται σε μεταλλικούς ιστούς 60 (2 ιντσών).

Η σύνδεση του καθρέπτη πάνω στον σωλήνα γίνεται με την βοήθεια ειδικής μεταλλικής κατασκευής (κολλάρο – συνδετικό στέλεχος) που διαθέτει ο προσφερόμενος καθρέφτης όπως επίσης και τα απαραίτητα υλικά στήριξης  (βίδες, κ.λπ).

Ο συγκεκριμένος τρόπος στήριξης επιτρέπει στον καθρέπτη να μπορεί να μετακινηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις (αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω) ώστε να επιτευχθεί η κατάλληλη οπτική γωνία που θα βοηθήσει με επιτυχία τους διερχόμενους οδηγούς ή πεζούς.

# Τιμή : 50,00 €/τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ .

# ΑΡΘΡΟ 6Ο Κώνοι με ανακλαστική ταινία 50εκ.

Οι ανακλαστικοί κώνοι πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

Είναι κατασκευασμένοι από μαλακό P.V.C., έχουν λεία και στιλπνή επιφάνεια, χωρίς αυλακώσεις και κυματισμούς, είναι ολόσωμοι, χωρίς ραφές, κ.λπ. Δεν προξενούν ζημιές στα διερχόμενα οχήματα κατά την πρόσκρουση, ούτε υφίστανται ζημιές σε περίπτωση εκτοξεύσεως τους από τα οχήματα.

Οι κώνοι έχουν χαμηλό κέντρο βάρους για να στηρίζονται καλά επί του οδοστρώματος και παρουσιάζουν μεγάλη ευκαμψία, ώστε μετά από παραμόρφωσή τους να επανέρχονται αμέσως στην αρχική τους κατάσταση.

# ΒΑΣΗ : 	Τετράγωνη

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ : 28,5 εκ. x 28,5 εκ. x εκ. (± 1 εκ.)

# ΧΡΩΜΑ :	Οι κώνοι έχουν χρώμα κόκκινο ή πορτοκαλί

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ :  Οι κώνοι φέρουν μία ή δύο ανακλαστικές ταινίες σε σχήμα δακτυλίου, αργυρού χρώματος, η οποία είναι σταθερά κολλημένη στο σώμα αυτών.

# ΠΛΑΤΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ :	9 εκ.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ :	Μεταξύ 72 έως 80 SHORE (σε διεθνείς μονάδες ελαστικού I.R.H.D.)

ΥΨΟΣ : 	50 εκ., (με μία ανακλαστική ταινία)

# Τιμή : 8,00 €/τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ .

ΑΡΘΡΟ 7Ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Το μεταλλικό κιγκλίδωμα θα ικανοποιεί τις προδιαγραφές της υπ¨αριθμ. Απόφασης

52907/2009 (ΦΕΚ 2621/Β/2009) Υπουργου ΠΕΚΑ, και πιο συγκεκριμενα:

Μήκος σιδηροκατασκευης :1μ

Ύψος (καθαρό)     :80εκ.

Ύψος (συνολικό)   :100εκ.

Μήκος Πάκτωσης  :20 εκ.

Διατομή                  :60μμ

Χρώμα :Επιλογή της Υπηρεσίας

Είδος βαφής :Ηλεκτροστατική, υψηλοτάτης αντοχής.

# Τιμή : 60,00 €/τμχ. Επιπλέον 24% ΦΠΑ .

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | CPV | Μ/Μ | ΠΟΣ | ΤΙΜΗ (€) | ΣΥΝΟΛΟ (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μεταλλικά εμπόδια πεζοδρομίων (κολωνάκια)Φ90 ΜΜ, μικτό 90cm κυπαρίσσι. | 34928000-8 | Τμχ. | 40 | 45,00 | 1.800,00 |
| 2 | Ανακλαστήρες οδοστρώματος μεταλλικοί διπλής όψεως. | 34928000-8 | Τμχ. | 55 | 5,00 | 275,00 |
| 3 | Άθραυστοι οριοδείκτες ύψους 45cm. | 34928450-7 | Τμχ. | 112 | 20,00 | 2.240,00 |
| 4 | Άθραυστοι οριοδείκτες ύψους 75cm. | 34928450-7 | Τμχ. | 60 | 23.00 | 1.380,00 |
| 5 | Ακρυλικός καθρέπτης Φ60 με ιστό Φ2’’ και ύψους 3 μέτρων ύψους | 34928000-8 | Τμχ. | 29 | 50,00 | 1.450,00 |
| 6 | Κώνοι με αντανακλαστική ταινία 50-60cm. | 34928460-0 | Τμχ. | 69 | 8,00 | 552,00 |
| 7 | Μεταλλικά Κιγκλιδώματα Διατομης:Φ2’’&Μηκος1μ,Υψος1μ | 34928110-2 | Τμχ. | 33 | 60,00 | 1.980,00 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 9.677,00 |
|  | ΦΠΑ24% | 2.322,48 |
|  | ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ | 11.999,48 |

Οι ποσότητες είναι δυνατόν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού.

# ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

# ΆΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης για την δημιουργία κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – διευθετήσεων στους δρόμους του Δήμου, όπως και για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου.

# ΆΡΘΡΟ 2

# ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις :

α) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010

β) Της διατάξεις του άρθρου 118του Ν.4412/2016

γ) την παρ.4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007.

# ΆΡΘΡΟ 3

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α. Το τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου

β Ο προϋπολογισμός της μελέτης.

γ. Η γενική συγγραφή υποχρεώσεων

δ. Η τεχνική περιγραφή

ε. Τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

# ΆΡΘΡΟ 4(Σύμβαση)

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής είναι υποχρεωμένος να έρθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της συμβάσεως. Η διάρκεια  της σύμβασης καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες

ΆΡΘΡΟ 5(Εκτέλεση της προμήθειας)

Η προμήθεια  θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την καθοδήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας.. Στις τιμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται όλα τα υλικά, που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση του αντικειμένου.                                        .Η προμήθεια λόγω του ύψους του προϋπολογισμού μπορεί να εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα  με το άρθρο 86 παρ.2του Ν.4412/16.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά μόνο βάσει  της χαμηλότερης τιμής (παρ.1,αρθρο 90 του Ν.4412/16).

# ΆΡΘΡΟ 6(Φόροι τέλη κρατήσεις)

# Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους τους φόρους τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα της ανάθεσης της εργασία

ΑΡΘΡΟ 7 (Παραλαβή)

Η παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει από επιτροπή παραλαβής κατά την παράδοση και κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας για τον τόπο και το χρόνο.

Τα έξοδα μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή  ενώσεις αυτών (ενώσεις οικονομικών φορέων).

Ο οικονομικός φορέας με την κατάθεση της προσφοράς του, θα καταθέσει και τα εξής δικαιολογητικά:

1) την φορολογική ενημερότητα του,

2) τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας (για όλα τα ασφαλιστικά ταμεία προς τα οποία είναι υπόχρεος) και

3) το ποινικό μητρώο, και αναλυτικότερα για τα νομικά πρόσωπα:

α) για τις περιπτώσεις των εταιρειών Ε.Π.Ε, Ο.Ε και Ε.Ε.  θα πρέπει να κατατεθούν από τους διαχειριστές τους,

β) για τις περιπτώσεις των εταιρειών  Α.Ε. θα πρέπει να κατατεθούν από τον Δ/νοντα Σύμβούλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Καταστατικό αν πρόκειται για  εταιρεία ( και  πρόσφατο ΓΕΜΗ  έτους 2018 κατά περίπτωση όπου θα φαίνονται με ευκρίνεια τα μέλη του ΔΣ )

5) Έναρξη δραστηριοτήτων στην Δ.Ο.Υ.

6) Πιστοποιητικό επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται το ειδικό επάγγελμα.

Η  Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Κοσκινίδη   Στυλιανή